Dane techniczne:

System grzewczy:		rolki + płytka grzewcza

Czas nagrzewania:		3-3,5 min.

Napięcie sieciowe:		230 V / 50 Hz

Pobór mocy:			1000 W

Max temperatura:			150˚

Max grubość folii:			75-250 mic

Max grubość laminacji:		3mm

Prędkość laminacji:		1200 mm/min

Max szerokość laminacji:		325 mm

Wymiary(SxDxW):                           	575x315x175 mm

Ciężar netto:                                	15 kg

31.10.2008

OPUS Sp. z o.o. ● ul. Toruńska 8 ● 44 – 122 Gliwice ● www.opus.pl

5

Instrukcja obsługi laminatora

OPUS officeLAM

Zasady bezpieczeństwa:

- Przed  rozpoczęciem pracy  z urządzeniem, należy zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa, zaleceniami producenta i instrukcją obsługi. Instrukcje te należy zachować i korzystać z nich w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących obsługi urządzenia.

- Urządzenie należy ustawić na stabilnym podłożu w pobliżu gniazdka o napięciu 230V

- Urządzenie należy chronić przed wilgocią i kurzem

- Nie wolno ustawiać urządzenia w pobliżu urządzeń grzejnych lub wentylacyjnych

- Nie wolno używać urządzenia w pobliżu łatwopalnych gazów lub cieczy

- Na urządzeniu nie wolno kłaść przedmiotów ciężkich lub posiadających ostre krawędzie

- Należy chronić przewód zasilający urządzenie przed uszkodzeniem, nie używać kabla do przenoszenia urządzenia i wyciągania wtyczki z gniazdka. W razie uszkodzenia należy wymienić przewód zasilający.

- Urządzenie należy całkowicie wyłączyć z sieci, jeśli nie jest używane przez dłuższy czas lub gdy jest przenoszone

- Całkowite wyłączenie urządzenia następuje po wyjęciu wtyczki z sieci

- Urządzenie należy trzymać poza zasięgiem  dzieci

- Urządzenie zawiera elementy obrotowe, które mogą spowodować wciągnięcie luźnych elementów garderoby, włosów itp. Należy zachować ostrożność!

- UWAGA! Urządzenie posiada elementy grzejne! Nie wolno dotykać powierzchni urządzenia lub kłaść na niej łatwopalnych materiałów!

- Po zakończeniu pracy należy wyłączyć urządzenie, a następnie wyciągnąć wtyczkę 
z gniazdka zasilającego. Nie wolno zasłaniać szczelin, aby wałki grzejne mogły ostygnąć.

- Nie wolno używać urządzenia do innych celów niż określone w instrukcji obsługi

- Należy kontrolować sprawność urządzenia. W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości w pracy, należy wyłączyć urządzenie z prądu, a następnie skontaktować się z serwisem.

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do pracy w pomieszczeniach zamkniętych, dobrze wywietrzonych, w temperaturze powyżej 8 °C

- Przed zdjęciem  jakiejkolwiek osłony, należy wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego

- Stosowanie niewłaściwych  substancji smarujących stwarza zagrożenie pożarowe

- Urządzenie należy obsługiwać zawsze zgodnie z ogólnymi zasadami BHP

- W przypadku pojawienia się usterki, należy wyłączyć laminator i skontaktować się ze sprzedawcą. Wszelkich napraw urządzenia może dokonywać jedynie osoba uprawniona

1

Declaration of Conformity Deklaracja Zgodności OPUS Sp.z o.o. hereby declares that the machine specified below is in accordance with the following directives and standards: Opus Sp.zo.o. deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że urządzenie, którego dotyczy niniejsza deklaracja jest zgodne z postanowieniami następujących dyrektyw UE oraz powiązanymi z nimi normami zharmonizowanymi: Name/ Nazwa : OPUS Sp. z o. o. Address/ Adres : ul. Toruńska 8 44-122 Gliwice Type of the machine / typ : Laminator Model No / model : POLAND / Polska ………………………………… (Place / Kraj) (Signature / podpis) 07.12.2006 (Date / Data) (Full Name/ Imię i Nazwisko)

4

Obsługa:

- Podłącz laminator do sieci .

- Wciśnij główny przełącznik.

- Podnieś półkę tylną laminatora.

- Laminacja „na gorąco”

Podczas laminacji „na gorąco”, zielona dioda READY może migać, oznacza to, że urządzenie nagrzewa się, a temperatura nie jest jeszcze odpowiednia do rozpoczęcia laminacji. Kiedy urządzenie osiąga zadaną temperaturę, dioda przestaje migać, można wtedy rozpocząć laminację.

- Wybierz folię laminacyjną, a następnie ustaw regulator temperatury w odpowiedniej pozycji.

- Urządzenie nagrzewa się 3 – 3,5 min. (w czasie nagrzewania zielona dioda miga). Kiedy wałki osiągną odpowiednią temperaturę zielona dioda przestanie migać.

- Włóż kartkę przeznaczoną do laminacji w folię laminacyjną, a następnie wprowadź dokument z folią do szczeliny podawczej, laminacja rozpocznie się. UWAGA! Folię laminacyjną zawsze należy wprowadzać do laminatora zamkniętym brzegiem!

- Folia wraz z dokumentem przesunie się wewnątrz laminatora i zostanie wysunięta po drugiej stronie szczeliny podawczej, należy odczekać 2-3 sekundy → laminacja jest zakończona.

- Jeśli w czasie laminacji nastąpi zacięcie dokumentu wewnątrz urządzenia, należy wcisnąć przycisk REWERS – folia zostanie wycofana.

- Laminacja „na zimno”

Po włączeniu laminatora, ustaw regulator temperatury w pozycji „0”, funkcja laminacji na zimno zostanie automatycznie ustawiona. Jeśli urządzenie było wykorzystywane do laminacji na gorąco, należy odczekać aż wałki schłodzą się do temperatury 25˚C przed przystąpieniem do laminacji.

- Wybierz folię do laminowania na zimno, nieznacznie większą od dokumentu, który ma być zalaminowany.

- Włóż dokument do wnętrza folii i rozpocznij laminację.

- Folia wraz z dokumentem przesunie się wewnątrz laminatora i zostanie wysunięta po drugiej stronie szczeliny podawczej.

Czyszczenie:

Przed przystąpieniem do czyszczenia laminatora, należy upewnić się, że został on wyłączony, a wtyczka została wyciągnięta z gniazdka. Zabrudzony laminator należy przecierać bawełnianą szmatką nasączoną alkoholem.

3

Zalecenia producenta:

- Używaj tylko sprawdzonych materiałów eksploatacyjnych

- Urządzenie laminuje przy użyciu folii o grubości od 75 – 250mic. Nie należy używać folii o innej grubości.

- Przy wkładaniu dokumentu do szczeliny podawczej, nigdy NIE wkładaj go otwartym brzegiem. Grozi to wciągnięciem folii w wałki urządzenia

- Do laminacji jednostronnej używaj specjalnej osłony, tzw. „carriera”

- Nie używaj folii przycinanej indywidualnie, gdyż może to spowodować trudne do usunięcia zabrudzenia wałków lub nawinięcie się folii na wałki

- Nie należy laminować rysunków wykonanych na łatwopalnym papierze, materiałów łatwo topiących się, lepkich i delikatnych, bardzo cienkiego papieru lub innych materiałów, których właściwości mogą zmienić się pod wpływem ciepła

- Grubość laminatu (dokumentu razem z folią) nie powinna przekraczać 1mm

- Laminat nie powinien być większy od formatu A3.

- Dokument przeznaczony do laminowania nie może zawierać żadnych elementów metalowych (spinacze, zszywki itp.)

UWAGA!  Nie stosowanie się do powyższych zaleceń może doprowadzić  do utraty gwarancji

Budowa urządzenia:

| 1. szczelina podawcza | 5. główny przełącznik |
| --- | --- |
| 2. półka | 6. rewers |
| 3. dioda gotowości do pracy | 7. regulator temperatury |
| 4. dioda zasilania | 8. szczelina tylna |

2